XT77系列密封性测试仪

本测试仪利用压力或真空原理对各种形状的容器进行无损密闭性检测，可以对各行业有气密性要求的产品进行检测试验(如：发动机密封性、油泵及汽车管路、阀门、换热器及空调管道、气枕、户外电子广告、水箱、安全气囊、密闭工作间、消防器材、压缩机管路、汽车及摩托车内部件、蓄电池外壳、胶管、医疗器械等)。该系列产品已派生出遥控型、打印标签型和无线数传型产品，欢迎垂询。XT77系列比XT76系列增加了以下功能：

- 测试条件提示：当测试压力低于规定时发出提示；

- 自动释放功能：测试结果出来后，自动释放测试介质，对真空检测和高压检测尤为必要；

主要性能：

测试测压：用户指定-0.1~0.8~40MPa；

测试差压：用户指定；

精度等级：0.5级(内控0.25级)；

判定时间：0～99.9sec～99.9hr；

判定提示：红色和绿色LED指示灯；

外形尺寸：480宽×240高×260深mm3

- 压力检测值设定：可设定检测压力值和判定合格差压值；

- 自动加压和检测：

根据检测压力值自动控制测试压力，根据判断合格压力值判断被测产品是否合格；

- 检测时间设定：

拨盘式时间继电器，用“＋”和“－”键设定检测时间，单位为秒、分或小时，设定范围：0～99.99。

- 现场操作说明

1、接通电源及连接气路(一个进气端口和一个检测端口)。

2、按下启动按钮，气路接通，为被测产品加压。

3、当压力达到测试设定值时，加压通道自动关闭，检测指示灯亮并开始计时，经过一段保压后开始检测。

4、自动对被测产品做出合格或不合格的判定：

  - 合格灯亮，表示被测产品符合气密要求，产品被判定为合格，打印合格标签(选项)；

  - 不合格灯亮，有以下三种情况

    - 表示被测产品泄漏超标，产品被判定为不合格(此时时间继电器停留的时间就是泄漏超标的时间)。

    - 加压不合格；在预订时间内，被测工件腔体内达不到测试压力，说明被测工件严重泄漏，不合格

    - 保压不合格；经过保压时间t1后锁定的检测压力值低于设定压力值，达不到测试条件，不合格。

5、下一次检测时自动清除前一次的判定结果。